Révision d’une pompe à huile ( modèle décembre 1954 )

Lorsqu’on ouvre un moteur, on peut voir ce que montre la photo ci dessus ( pas de trucage) .  une révision de la pompe à huile s’impose alors .

Le document qui suit , reprend ligne par ligne la procédure décrite dans le dictionnaire des réparations , opération 114 , p 85 et 88 .Je ne dispose que de l’édition 1954 du dictionnaire des réparations , hors ce type de pompe à huile a seulement été monté à partir de décembre 54  . Les différentes étapes de cette révision prévues par le manuel ne correspondent donc pas en tous points aux éléments de cette pompe .    J’ai illustré chaque étape par une ou plusieurs photos afin de montrer le plus clairement possible les différents éléments concernés par la révision ainsi que leur emplacement .

Le texte du dictionnaire des réparations apparaît en italique, mes observations et remarques personnelles en caractères normaux .

Démontage (voir Pl. 23).

- démonter les filtres (14)  de la pompe .

même après avoir fait trempé dans l’essence et brossé energiquement , il reste des résidus noirâtres dans le tamis

après démontage des différents éléments du filtre

- Démonter le fond de la pompe (15)

On voit nettement sur la photo que le joint en liège a été remplacé par du joint-mastic : cette pompe a déjà été révisée . Il y en a partout, quel travail !

Le corps de pompe a lui aussi était fixé sans joint papier

, sortir le pignon fou (16)

Deuxième surprise : La pompe à huile de décembre 54 derait comporter des pignons droits, hors ceci sont coniques . En plus il y a des morceaux de ce mastic un peu partout sur les dents des 2 pignons

- Chasser les 2 goupilles (17) de fixation du pignon de commande,

Il n’y a qu’une goupille sur les 2 prévues .

dégager le pignon de commande (34)

dégager l’arbre (18) du corps de pompe,

déplacer sur l’arbre de commande de pompe le pignon fixe (19) pour dégager les demi-segments d’arrêt (20) .

Dégager la clavette du pignon .

- Déposer le tube support (21) de pompe du corps de pompe,

Dégoupiller, dévisser l’écrou

On enserre le tube à l’étau entre 2 mordaches en métal tendre ( ici du plomb) , et on tapote avec une cale en bois et un marteau sur le corps de pompe . Les 2 repères que j’ai fait ici pour redonner la même position au remontage  sont inutiles

le tube porte une rainure qui sert de guide à la vis

chasser l’axe (22) du pignon fou .

La flèche verte montre l’ouverture par laquelle la vis prend appui sur le tube support

l ‘axe démonté

Démonter le bouchon (23) , le ressort (24 ) et la bille (25) du clapet de décharge .

Depuis décembre 54, il n’y a plus de bouchon fileté ni de bille, mais un piston de décharge

on voit ici le piston, le ressort, le boitier de ressort et l’arrêtoir des vis

- Démonter la bague (33) du tube support de pompe à l’aide d’un mandrin, le tube étant maintenu à l’étau sans serrage excessif .

Monter la pompe à huile (voir Pl. 23).

- Engager la bague (33) dans le tube support (21) à l’aide d’une presse à crémaillère .

- Engager l’axe (22) du pignon fou à l’aide d’une presse à crémaillère,

Un étau faisant office de presse, ça rentre presque tout seul .

On s’assure que l’axe ne dépasse pas du boitier

placer le pignon fou (16) , s’assurer qu’il tourne librement, présenter le pignon fixe (19) . Placer une règle sur la face d’appui du fond de pompe ; à l’aide d’une cale , mesurer le jeu entre pignons et règle ; ce jeu ne doit pas dépasser 0,05 mm . Enlever le pignon fixe

- Placer la clavette du pignon fixe sur l’arbre (18) . Placer le pignon, le faire glisser pour dégager la gorge des demi-segments, engager les 2 demi-segments( 20) et ramener le pignon en place .

Engager l’arbre dans le corps de pompe, monter le tube-support (21) , serrer l’écrou de la vis de blocage du tube support sur corps de pompe à 2,5 m.kg et goupiller

d)  Engager le pignon de commande (34) sur l’arbre .Enfoncer les goupilles (17) . S’assurer que la rotation de l’arbre est normale, sans point dur et que le jeu longitudinal ne dépasse pas 0,5 mm . Sinon changer la bague (33) ou le pignon (34) . Epanouir les extrémités des goupilles au marteau

- Placer entre le corps et la tôle rectangulaire ( 35) un joint de papier identique à ce corps et dont l’épaisseur sera choisie parmi les 3 classes existantes pour obtenir une rotation des pignons sans jeu et sans point dur . Placer entre la tôle (35)  et le fond de pompe (15) un joint identique à ce fond, l’épaisseur de ce joint est de 0,05 mm . Serrer les vis à 1,3 m.kg avec une rondelle grower sous la tête des vis 6 pans . Rabattre le métal du fond de pompe au matoir dans la fente de la vis à tête fraisée pour l’arrêter .

Depuis décembre 54, il n’y a plus de tôle (35) , un seul joint est donc suffisant .

e )  Placer sur l’orifice d’aspiration : le joint de liège, la coupelle, les 2 supports et les 2 tamis supérieur et inférieur, l’entretoise, serrer l’écrou à 1,3 m.kg et goupiller

- Placer la bille (25) , le ressort (24) , le bouchon (23) de règlage .

Ce ne sont pas les éléments décrits dans la procédure , mais c’est la même opération .

- Règler la pompe à huile au banc . L’huile étant chauffée 60 +/- 0,5 °C, visser le bouchon pour obtenir une pression de 2,500 kg à 1000 tr/min,  la pompe débitant dans un gicleur de 2,80 mm . Serrer le contre écrou, rabattre l’arrêtoir sur un des pans .       (A défaut de banc, utiliser le montage simplifié MR-1811, voir Pl 24)

Les pompes d’après décembre 54 n’ont plus besoin d’être tarées  . On vérifiera quand même, avec le montage simplifié, la pression d’huile obtenue ,avant de remonter la pompe .

# Text boxes

On enserre le tube à l’étau muni de ses mordaches en plomb, et on tapote avec une cale en bois et un marteau