Réalisation de chevrons plats  d’avant-guerre

chevrons plats sur un cabriolet de 1938

La calandre des Tractions Avant ,sorties des chaînes entre octobre 35 et janvier 39, était ornée de chevrons plats peints . Malheureusement, ma BL de 38 , lorsque je l’ai acquise, portait des chevrons chromés ,à simple nervure   . J’ai pu me rendre compte que ces chevrons plats étaient des accessoires rares et convoités , aussi bien sur les sites de petites annonces spécialisées que dans les bourses d’échange et que si d’aventure, il s’en trouvait à vendre , c’était à un prix prohibitif . Les revendeurs spécialisés ne proposant pas de refabrication , il ne restait que la solution de les faire soi même . Je tiens à remercier ici  Monsieur Gérard V. de Bruxelles, ainsi que son ami Michel, qui m’ont fourni les profilés conformes à l’origine , ainsi que les données techniques pour mener à bien cette opération . L’essentiel de mon travail, objet de ce document, a été de réaliser le façonnage des extrémités et l’ajustement sur la calandre  .

Les profilés alu « bruts »

Pour ceux ,qui contrairement à  moi, n’auraient pas la chance de recevoir les profilés prêts à être ajustés, voilà ce qu’il faut au départ .

Les longueurs « utiles » ( sans tenir compte des plis et languettes d’extrémité)  pour une calandre de BL

Pour éviter d’abîmer les profilés dans l’étau, j’ai réalisé des mordaches en bois, coupées à l’angle de 39° pour l’extrémité intérieure

et à 43 ° pour l’extrémité extérieure  . L’une des pièces est rainurée pour recevoir les « boudins »  du chevron  .

Comme la même mordache va servir pour les chevrons droit et gauche, il faut rainurer de chaque côté

Les anciens chevrons ont servi de modèle . On commence par l’extrémité extérieure, plus complexe, car elle passe sous le jonc de calandre et nécessite 3 plis .

étape 1 : on rabat  à 90 ° et on aplatit les « boudins » latéraux

étape 2 : on enserre à l’étau l’extrémité rabattue, en glissant un fer plat de 3mm sous le chevron .

on fixe la mordache rainurée sur le chevron

On relève l’ensemble de 90°

On obtient alors ceci

étape 3 : pour réaliser le dernier pli sans déformer les 2 premiers, j’ai fait une rainure d’environ 1mm de large dans un fer plat de 5 mm

On enserre le chevron dans les mordaches et on glisse la rainure au dessus du pli réalisé précédemment, en la plaquant bien vers le bas

et on rabat à 90 ° . il ne reste plus qu’à découper la languette obtenue à la bonne dimension pour être insérée dans la rainure de la calandre

On passe à l’extrémité intérieure

On renouvelle les étapes 1 et 2 vues plus haut, en veillant à respecter les longueurs « utiles »

L’extrémité intérieure avec sa languette ajustée

Il ne reste plus qu ‘à monter sur la calandre

Vérification du parallèlisme entre chevrons supérieur et inférieur, à gauche et à droite , avec une cale de 46 mm de largeur .

Les angles internes paraissent convenables

A l’extérieur, sans le jonc cela semble satisfaisant

Avec le jonc en place, on voit que cela baille un peu

On profite du montage provisoire des chevrons pour tracer l’emplacement des 2 clips de fixations entre les barreaux de la calandre

Les clips réalisés en tôle de zinc, plus malléable que l’aluminium

J’ai découvert à  cette occasion qu’il était impossible de souder à l’étain de l’aluminium : j’ai donc collé les clips à l’araldite .

Il ne reste plus qu’à peindre la partie centrale des chevrons : ce sera fait en même temps que la calandre .